# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные светильники предназначены только для монтажа под водой.  Степень защиты данных светильников отвечает требованиям IPX8 и действует на глубине до 2 м. Светильники полностью соответствуют международным стандартам безопасности.

- ИНСТАЛЛЯЦИЯ

- Для наиболее эффективного освещения лампа мощностью в 300 Вт должна быть установлена на каждые 35-45 кв. м бассейна. В глубоких бассейнах нужно исходить из следующих рекомендаций: 300 Вт лампа на 35-50 кубометров воды

- Чтобы избежать ослепительного эффекта, установите светильник таким образом, чтобы он не был направлен на дом или на точку обзора бассейна

- В спортивных бассейнах светильники должны устанавливаться на боковых стенках бассейна, чтобы избежать ослепления пловцов

- Чтобы не опустошать бассейн каждый раз, когда необходимо заменить лампу рекомендуется монтировать светильники в местах доступных с верхнего края бассейна

Перед началом монтажа проверьте, чтобы сальник не был затянут до конца.

Светильник должен быть установлен примерно на 70 см ниже поверхности воды

Установите при бетонировании закладную на место, где будет располагаться светильник. Установите втулку для кабеля , учитывая все необходимые параметры. Рис.1,2

- МОНТАЖ

Пропустите кабель через отверстие втулки, оставив 1,30 м кабеля за светильником, для того, чтобы в случае необходимости можно было легко демонтировать светильник (например, для замены лампы) Плотно затяните сальник гайки.

Порядок монтажа показан на рис.5,6,7 Замотайте кабель по направлению часовой стрелки. Слегка приподнимите верхнюю часть светильника и зафиксируйте светильник на крестовине и закрутите его верхнюю часть при помощи шурупа 4,8х16. Затем установите декоративное кольцо.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чтобы вытащить светильник на край бассейна  необходимо снять декоративное кольцо, затем открутить четыре шурупа  и поднять светильник на поверхность бассейна.

Раскрутите гайки, фиксирующие кольцо к основе, выньте старую лампу и замените ее новой.

ВНИМАНИЕ: Не дотрагивайтесь до лампы голыми руками.

После замены лампочки установите светильник на место, при этом обратите внимание, чтобы кабель был свернут по направлению часовой стрелки.

- Перед тем как ремонтировать светильник или заменять лампу, убедитесь, что он отключен от сети

- Новая лампа должна иметь те же характеристики, что и изначально установленная в светильнике (300 Вт, 12 V)

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Проверьте, чтобы напряжение в сети было не более 12 Вольт.

Светильник предназначен только для эксплуатации под водой, при условии что он установлен на вертикальной стенке бассейна. Не включайте светильник, если он не погружен под воду.

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтажники, устанавливающие данный светильник должны иметь соответствующую квалификацию на данный вид работы

- Остерегайтесь контакта с электронапряжением

- Для избежания несчастных случаев соблюдайте требования соответствующего стандарта IEC 364-7-702: ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ

- Любое действие при ремонте светильника, а также при замене лампочки необходимо осуществлять только при отключенном от сети светильнике